Siedlec, dnia 21.10.2011 r.

Nr GKOŚ.702.27.26.2009.2011

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

na wykonanie zadania pn:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowej Tuchorzy i Karnej”              w ramach operacji: „Budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, kanalizacji sanitarnej w Tuchorzy oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowej Tuchorzy i Karnej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 19.10.2011 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji obejmujący następujące pytania:

„1. Rozumiemy, że życzeniem inwestora jest w pełni biologiczne oczyszczanie                   w technologii osadu czynnego metodą sekwencyjnych procesów, zwanych SBR                           – Sequencing Batch Reactor (w odróżnieniu od metody przelewowej).

Zagadnienie takiej  technologii i metody oczyszczania rozwiązywane jest poprzez zastosowanie napowietrzania, mieszania, recyrkulacji osadów oraz pobierania porcji ścieków do sekwencyjnych operacji: mieszania, napowietrzania, postoju, dekantacji:

a) poprzez zintegrowany zespół dmuchawy do napowietrzania oraz dźwigniki powietrzne pobierające porcje ścieków oraz re cyrkulujące ciecz i osady; w takim rozwiązaniu – najczęściej występującym na rynku – nie ma żadnych urządzeń wirnikowych oraz pracujących pod napięciem elektrycznym w cieczy; stanowi to o rzeczywistej bezawaryjności oraz bezpieczeństwie eksploatacji, co ma znakomite znaczenie w warunkach niezawodowej eksploatacji  w zagrodach wiejskich,

b) poprzez wieloczynnościowe aparaty – jak zaprezentowano w projekcie – złożone z pomp wirnikowych pracujących w cieczy z wszystkimi skutkami dotyczącymi tradycyjnego pompowania i urządzeń elektrycznych w cieczy.

W tym znaczeniu powstaje pytanie, czy kryterium spełnienia wymogów zamówienia jest technologia oczyszczania, wtedy zaprezentowane urządzenia są  przykładowym jedynie wzorem i mogą być zastąpione innymi, spełniającymi technologię oczyszczania.

Na marginesie dodajemy na podstawie doświadczenia, ze tradycyjna już technologia SBR jest w praktyce efektywna, jej jednak rozwiązanie winno być dostosowane do przyszłego użytkownika, jakim będą indywidualni właściciele zagród wiejskich. Najistotniejsze jest unikanie tradycyjnego pompowania, które zawsze wywołuje mechaniczne problemy, jak również wymaga zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa przed porażeniem elektrycznym.

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia:

1. Informujemy, iż istotą jest oczyszczanie w technologii osadu czynnego metodą sekwencyjnych procesów, zwanych SBR.

Załączony projekt jest oczyszczalnia przykładową.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.

Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska

tel. 68 3848521 wew. 24